# 实验五 静态路由实验

## 一、实验目的

掌握路由器中静态路由的设置方法，通过实验加深对路由表的认识。

## 二、实验设备

路由器（2台）、主机（2台）、直连线（2条）、V.35线缆（1条）

## 三、实验原理

路由器可完成网络互连任务。路由器是根据路由表进行选路和转发的。而路由表里就是由一条条的路由信息组成。路由表的产生方式一般有三种：

直连路由：给路由器接口配置一个IP地址，路由器自动产生本接口IP所在网段的路由信息。

静态路由：在拓扑结构简单的网络中，网管员通过手工的方式配置本路由器未知网段的路由信息，从而实现不同网段之间的连接。

动态路由：在大规模的网络中，或网络拓扑相对复杂的情况下，通过在路由器上运行动态路由协议，路由器之间互相自动学习产生路由信息。

## 四、实验内容

本实验中设置两台路由器，分别连接不同的局域网，两个路由器之间通过串行口连接，如图5所示。首先设置每个路由器的各个端口以及它所连接的局域网的计算机，使得一个局域网内部主机互相可以连通。然后，设置两个路由器相互连接的串行口，使得它们位于同一逻辑网内，在两个路由器上分别设置合理的静态路由，完成后测试各个局域网之间的连通情况。

图5 静态路由实验拓扑

## 五、实验步骤

步骤１：按图5中拓扑结构连接网络。

步骤2：配置路由器A、B的各端口的IP地址，如图5中所示。

Red-Giant#configure terminal

Red-Giant (config)#hostname Ra				！为路由器更改名称

Ra (config)#interface fastethernet 1/0				!进入端口模式

Ra (config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0		!配置端口的IP地址

Ra (config-if)#no shutdown

Ra (config-if)#exit

Ra (config)#interface serial 1/2				!进入端口模式

Ra (config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0		!配置端口的IP地址

Ra (config-if)#clock rate 64000			!配置RA的时钟频率（DCE）

Ra (config-if)#no shutdown

Ra (config-if)#exit

路由器B做同样配置，需注意，Rb串口为DTE，不需配置时钟频率。

验证：查看端口配置，查看路由器中路由表内容。

Ra #show ip interface

Ra #show interface serial 1/2

Ra #show ip route

步骤3：配置PC1、PC2的IP地址，子网掩码，网关。

设置PC1的IP地址为：192.168.10.5 255.255.0.0   网关：192.168.10.1

设置PC2的IP地址为：202.99.8.3 255.255.0.0   网关：202.99.8.1

步骤4：测试PC间连通性，并分析原因。

步骤5：配置路由器中的静态路由。

Ra (config)#ip route 202.99.8.0 255.255.255.0 172.16.2.2

Rb(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.2.1

验证测试：

Ra #show ip route

Rb #show ip route

步骤6：验证PC1与PC2连通性，并分析原因。

如：C:\>ping 202.99.8.3         ！在PC1的命令行方式下验证能PING通PC2。

## 六、实验要求

1．在实验报告中请详细记录实验过程中的操作及结果，对连接通断情况进行分析。

2．要求掌握静态路由的配置方法。

3．观察路由器串行端口与以太网端口外观及配置的不同。

# Text boxes

172.16.2.2

S1/2

172.16.2.1

B

A

B

S1/2

192.168.10.1

202.99.8.1

F1/0

F1/0

192.168.10.5

202.99.8.3

PC1

PC2