# 实验三 三层交换机设置

## 一、实验目的

配置三层交换机的三层功能，实现路由作用。

## 二、实验设备

三层交换机（1台）、主机（2台）、直连线（2条）

## 三、实验原理

三层交换机是在二层交换的基础上实现了三层的路由功能。三层交换机基于“一次路由，多次交换”的特性，在局域网环境中转发性能远远高于路由器。而且三层交换机同时具备二层的功能，能够和二层的交换机进行很好的数据转发。三层交换机的以太网接口要比一般的路由器多很多，更加适合多个局域网段之间的互联。

三层交换机的所有端口在默认情况下都属于二层端口，不具备路由功能。不能给物理端口直接配置IP地址。但可以开启物理端口的三层路由功能。

三层交换机默认开启了路由功能，可利用ip routing命令进行控制。

## 四、实验内容

本实验完成的是开启三层交换机物理端口的路由功能，使其完成不同网段数据的转发。按图3所示连接设备，三层交换机采用锐捷S3550，PCA与PCB分别连接到三层交换机两端口（F0/5，F0/15）上，连接线为直连双绞线。两台PC分别配置IP地址与子网掩码，使其不属于同一网段。用PING命令测试二者的连通性。开启三层交换机及其端口的三层功能，为接口F0/5、F0/15配置IP地址与掩码，使F0/5与PCA属同一网段，F0/15与PCB属同一网段。配置PCA网关地址为F0/5地址，配置PCB网关地址为F0/15地址。再测试各计算机的连通性。

图3 三层交换机实验拓扑

## 五、实验步骤

步骤１：连线并配置PCA、PCB的IP地址，如图3所示。

步骤2：测试PCA、PCB连通性，并分析原因。

步骤3：开启三层交换机的路由功能。

switch#configure terminal

switch(config)#hostname s3550				！为交换机更改名称

s3550(config)#ip routing					!开启三层交换机的路由功能

步骤4：配置三层交换机端口的路由功能。

s3550(config)#interface fastethernet 0/5

s3550(config-if)#no switchport			！开启交换机端口路由功能

s3550(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0	！为交换机端口配置IP地址

s3550(config-if)#no shutdown

s3550(config-if)#end

同样方法，为F0/15做相应配置。

验证测试：

s3550#show ip interface			！查看端口信息

s3550#show interface f0/5

s3550#show ip route			!查看交换机中的路由表信息

步骤5：配置PCA，PCB网关地址，PCA网关地址为F0/5地址，PCB网关地址为F0/15地址。

步骤6： 验证PCA与PCB连通性，并分析原因。

如：C:\>ping 192.168.6.2          ！在PCA的命令行方式下验证能PING通PCB。

## 六、实验要求

1．提前预习交换机知识。

2．实验中先连接线缆，再进行配置，注意连接线缆的接口编号。

3．详细记录实验数据，对通与不通的的各种情况都要做分析，找出其原因，并将数据与分析结果写入实验报告。

# Text boxes

PCA

PCB

F0/5

F0/15

192.168.5.1/24

192.168.5.2/24

192.168.6.1/24

192.168.6.2/24